## Slide 1: General-purpose computing on GPU (GPGPU)
Blockpraktikum Modern Computer Architecture
Aufgabensteller: Dr. Gordon Cichon
Datum: xx. Juli 2018
Dominik Bitzer

## Slide 2: Motivation und Hintergrund
GPU vs. CPU, theoretische Maximalwerte:
  GLOPs: ca. 6,5x
  Leistungsaufnahme: ca. 1,7x
  Effizienz: ca. 3,8x
  Bandbreite: ca. 4,3x
Quellen: https://github.com/mgalloy/cpu-vs-gpu/blob/master/cpu_vs_gpu.pdf
https://ark.intel.com/products/91317/Intel-Xeon-Processor-E5-2699-v4-55M-Cache-2_20-GHz
https://www.geforce.com/hardware/desktop-gpus/geforce-gtx-titan-x/specifications
Max. 145 Watt
Max. 250 Watt

## Slide 3: Motivation und Hintergrund
Quellen: P. Jonathan and T. Josh: A Comparison of Modern GPU and CPU Architectures: And the Common Convergence of Both, 2011
CPU Architektur:
  Wenige Kerne mit hoher single-thread Leistung durch komplizierte Logik
  Wenige Register, aber große, hierarchisch organisierte Caches
  Ziel: geringe Latenz, schnelle Abarbeitung serieller Tasks

## Slide 4: Motivation und Hintergrund
Quellen: P. Jonathan and T. Josh: A Comparison of Modern GPU and CPU Architectures: And the Common Convergence of Both, 2011
GPU Architektur:
  Viele Kerne mit geringer single-thread Leistung
  Viele Register, kleinere Caches
  Ziel: hoher Durchsatz großer Anzahl von ähnlichen Berechnungen

## Slide 5: Motivation und Hintergrund
Hohe Beschleunigung bei stark parallelisierbaren Aufgaben
Einfache Skalierung durch Hinzufügen von Cores oder GPUs
Quellen: https://developer.nvidia.com/cuda-zone
https://docs.nvidia.com/cuda/cuda-c-programming-guide/index.html

## Slide 6: Herausforderung
GPGPU: Nutzung der Unified Shader für beliebige Berechnungen
Bisheriger Code kann nicht einfach auf GPU ausgeführt werden
  Anderer Befehlssatz: Code muss mit Compilern für GPU übersetzt werden
  Architekturunterschiede: e.g. Code muss auf hohe Parallelität, anderes Layout des Speichers angepasst werden
Wie kann man beliebigen Code auf GPU ausführen?
Wie hängen Code und GPU-Architektur zusammen?
GPGPU-APIs (e.g. CUDA, OpenCL) helfen durch Abstraktion, auf GPUs zuzugreifen und bestehenden Code leichter zu migrieren

## Slide 7: Backup

## Slide 8: Motivation und Hintergrund
Quellen: P. Jonathan and T. Josh: A Comparison of Modern GPU and CPU Architectures: And the Common Convergence of Both, 2011
Größe von Registern und Caches im Vergleich